# γ- absorption

## Syfte: Att undersöka absorption i  bly av strålning från Cs-137 samt att bestämma  halveringstjockleken x1/2 och den linjära absorptionskoefficienten μ.

## Materiel: Dator, preparat av Cs-137 med hållare, GM-rör med spänningsaggregat och räknare.  Ca 20 plattor av bly med hållare, mikrometerskruv.

Teori: 			         ↔

I0 = intensiteten av strålningen före absorbatorn.

I = intensiteten efter absorbatorn.								          x = tjockleken på  blyplattorna

För sambandet mellan  I och I0  gäller  I = I0 e -μx

x1/2 = plattjockleken då intensiteten I =  I0 /2 dvs

I0 /2 =  I0 e -μ x1/2  Logaritmering ger

ln½ = ln  e -μ x1/2   →  ln1 – ln2 = -μ x1/2lne

μ.= ln2/ x1/2

## Utförande:  1. Bestäm nolleffekten nnoll  = bakgrundsstrålningen.

Mät antal pulser per minut 3 gånger utan preparat. Räkna ut ett medelvärde.

| Antal pulser |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

nnoll  =        antal pulser/min

        - Mät antal pulser med preparat = n, under 1 min för  0, 2, 4, 6, 8, …... antal 	plattor. Skriv in i tabellen ett värde korrigerat för bakgrundsstrålningen.

nkorr = n - nnoll

Mät tjockleken på 5 plattor och räkna ut medelvärdet på plattjockleken i mm.

Plattjockleken =        mm

| Antal plattor | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bly (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nkorr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Rita ett diagram med antal plattor på x-axeln och  nkorr   på y-axeln.

För sambandet mellan I och  nkorr  gäller  I = k · nkorr .

Anpassa grafen till en exponentialfunktion.

Avläs x1/2  ur diagrammet dvs blytjockleken vid  nkorr /2 .

Bestäm   μ. genom att skriva om den exponentialfunktion som fås ur diagrammet. 		Om vi kallar basen i detta uttryck för b så gäller att   bx = e- μ.x

Ur detta uttryck kan du beräkna   μ. och sedan  x1/2 med hjälp av

sambandet μ.= ln2/ x1/2

Resultat:         x1/2  =              mm

μ. =               mm-1

Klistra in diagrammet!

## Redovisning:  Lämna in rapporten med ifyllda tabellvärden och uträknade resultat samt inklistrad 		    graf.

Vi som laborerat heter:

# Text boxes

x

I0

I